Приложение №2

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская обл., Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д.17

Предмет закупки (полное наименование работ):

Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области.

Наименование Заказчика и место выполнения работ:

Заказчик – МАОУ Ивотская  СОШ Дятьковского района Брянской области, место выполнения работ - Брянская обл., Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д.17.

1. Цель и задачи работ:

1.1. Ремонт здания производится с целью обеспечения исправности, эксплуатационной надежности и предупреждения преждевременного износа.

2. Срок выполнения работ:

2.1. Выполнение работ: 17.04.2023 – 30.09.2023 г. дата исполнения договора – 31.10.2023 г.

2.2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ.

2.3. Время выполнения работ: рабочие, выходные и праздничные дни, с 9-00 час. до 20-00 час.

2.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат.

3. Выполнение работ, договор

3.1. Все работы должны выполняться на основании договора подряда, заключенного в результате регламентированной закупочной процедуры.

4. Требования к оформлению результатов работ:

4.1. При проведении скрытых работ, Подрядчик предоставляет акты скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ.

4.2. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС - 2, подписанный со своей стороны, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет-фактуру, если Подрядчик осуществляет деятельность по общей системе налогообложения. Документы предоставляются в бумажном виде. Формы КС-2 и КС-3 утверждены Постановлением Госкомстата №100 от 11.11.1999 г.

5. Требования к материалам и изделиям:

5.1. Подрядчик при выполнении работ должен использовать основные материалы строго в соответствии с проектно-сметной документацией. Все применяемые материалы предварительно согласовать с Заказчиком. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных материалах, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.

5.2. Используемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

5.3. Все характеристики (параметры) материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

5.4. Контроль за соответствием применяемых материалов и изделий является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ.

5.5. Обеспечение оборудованием, материалами для производства работ и их доставка осуществляется за счет Подрядчика и его силами.

5.6. Используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, которые Подрядчик прилагает в виде заверенных Подрядчиком копий (оттиск печати и подпись уполномоченного лица) (при наличии таковых у Подрядчика, так же в случаях, если это установлено законодательством РФ):

- сертификат соответствия;

- сертификат пожарной безопасности.

В сертификатах на поставляемые материалы и устанавливаемое оборудование, должно быть указано:

- наименование изготовителя и его товарный знак;

- наименование, марка и цвет материала;

- номер партии и дата изготовления;

- обозначение стандарта;

- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;

- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и т.п.).

Копии этих сертификатов и паспортов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В сертификатах соответствия продукции требованиям технических регламентов на используемые материалы и устанавливаемое оборудование, должны содержатся сведения, согласно приказа Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 марта 2006 г. N 53 "Об утверждении формы сертификата соответствия продукции требованиям технических регламентов" (с изменениями и дополнениями) и такой сертификат должен быть с действующим на момент окончания работ сроком действия.

6. Контроль выполнения работ со стороны Заказчика:

6.1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора.

6.2. Определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Работ, указанных в сметном расчёте, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

6.3. Обеспечивает доступ на объект сотрудников Подрядчика.

6.4. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

6.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

7. При производстве работ Подрядчик обязан:

7.1. Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания.

7.2. Обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику.

7.3. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

7.4. Руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ в области строительства: Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ФЗ-№190 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г., СП 48.13330.2011 Организация строительства, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия); монтаж сетей электроснабжения - по СП 76.13330.2016 (Электротехнические устройства), основными положениями и другими нормативными документами, регламентирующими данный вид деятельности.

7.5. Контролировать качество выполнения работ и вести учет выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

7.6. Нести ответственность за повреждения имущества Заказчика.

7.7. Любой строительный мусор, жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Договору, подлежат вывозу с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации Заказчика, прилегающую к Объекту территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен.

7.8. По окончании работ Подрядчик обязан произвести уборку и очистку Объекта и территории, прилегающей к Объекту от строительного и иного мусора.

7.9. Оплата энергоресурсов, затрачиваемых при производстве работ производится подрядчиком согласно приборов учета.

7.10.  Привлекать к выполнению работ только квалифицированных рабочих и специалистов, имеющих соответствующую квалификацию (разряд) и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных законодательством в области строительства (в том числе СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»). Не привлекать и не допускать привлечения своими субподрядными организациями иностранных рабочих и специалистов без регистрации или без разрешения на работу.

7.11. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников, имеющих регистрацию РФ. Весь инженерно-технический состав и специалистов-ремонтников проинструктировать по соблюдению техники безопасности, охране окружающей среды, по пожарной безопасности.
         7.12. До начала производства работ Подрядчик должен обеспечить изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации, детальное ознакомление с условиями производства работ, проведение мероприятий и выполнение работ подготовительного периода, подготовку к производству работ. Подрядчик должен выполнить все защитные мероприятия, обеспечивающие безопасный и свободный доступ на территорию, где выполняются работы, согласовать режим работы с Заказчиком, предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций.
         7.13. Отдельные виды работ, для выполнения которых необходима лицензия или специальное разрешение, могут выполняться только лицам имеющими такую лицензию или специальное разрешение, полученные в установленном законом порядке. При этом Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения таких работ.

8. В рамках капитального ремонта школы будут выполнены следующие работы:

-общестроительные работы;

-ремонт сетей водоснабжения;

-ремонт водоотведения, отопления;

-ремонт вентиляции;

-ремонт электрики;

-пожарная сигнализация;

-ремонт кровли;
-ремонт фасада, цоколя и входных групп.

Ремонт первого этажа здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д.17

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Спортивный зал |
| Демонтажные работы |
| 1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 7,72 м | 100 м2 горизонтально й проекции | 2,704 |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,651 |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 2,707 |
| 5 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 2,707 |
| 6 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 2,707 |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,156 |
| Пол |
| 8 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 | 2,707 |
| 9 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 2,707 |
| 10 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (огнезащита) | 100 м2 | 7,549522 |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 | 2,707 |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,651 |
| Стены |
| 13 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,8309 |

| 14 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 1,7612 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2,3933 |
| Потолок |
| 16 | шпатлевка потолков, подготовленных под окраску вторая | 100 м2 | 4,8566 |
| 17 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 4,8566 |

Двери

| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | м2 | 3,6 |
| 20 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 20 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,05835 |
| 21 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,05835 |
| Раздел 2. Раздевалки (п.55, 60) |
| Демонтажные работы |
| 22 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,1008 |
| Двери |
| 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,1008 |
| 24 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,045 |
| 25 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,045 |
| Раздел 3. Тренерская (п. 58) |
| Демонтажные работы |
| 26 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,129 |
| 27 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,113 |
| 28 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,113 |
| 29 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 0,113 |
| 30 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен) | 100 м2 | 0,09181 |
| Полы |
| 31 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 5,65 |
| 32 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,113 |
| 33 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,113 |
| 34 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 0,904 |
| 35 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,02034 |
| 36 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,113 |
| 37 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,129 |
| Стены |

| 38 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,08263 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Шпатлевка за 1раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,9181 |
| Потолок |
| 40 | Шпатлевка за 1раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,113 |
| Раздел 4. Коридор в спортзал (п.59) |
| Демонтажные работы |
| 41 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,071 |
| 42 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,097 |
| 43 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,097 |
| 44 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 0,097 |
| 45 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0294 |
| 46 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен) | 100 м2 | 0,03993 |
| Полы |
| 47 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 4,85 |
| 48 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,097 |
| 49 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,097 |
| 50 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 0,776 |
| 51 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,01746 |
| 52 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,097 |
| 53 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,07171 |
| Стены |
| 54 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,1829 |
| 55 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,2164 |
| Двери |
| 56 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0294 |

| 57 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0084 |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0084 |
| Потолок |
| 59 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,097 |
| Раздел 5. Коридор (п.35) |
| Демонтажные работы |
| 60 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,078 |
| 61 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,013 |
| 62 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,1 |
| 63 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,1 |
| 64 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 0,1 |
| 65 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен) | 100 м2 | 0,0945 |
| 66 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,22 |
| Полы |
| 67 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 5 |
| 68 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,1 |
| 69 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,1 |
| 70 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 0,8 |
| 71 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,018 |
| 72 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,113 |
| 73 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,078 |
| Стены |
| 74 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,3204 |
| 75 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,6246 |
| Окна |

| 76 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,11 |
| 78 | Грунтовка за 1раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,1184 |
| 79 | Г рунтовка за 1 раз. Шпатлевка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,1184 |
| Потолок |
| 80 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,56 |
| Раздел 6. Коридор (п.40) |
| Демонтажные работы |
| 81 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,148 |
| 82 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,22 |
| 83 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,22 |
| 84 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 0,22 |
| 85 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен) | 100 м2 | 0,05165 |
| Полы |
| 86 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 11 |
| 87 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,22 |
| 88 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,22 |
| 89 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 1,76 |
| 90 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,0396 |
| 91 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,22 |
| 92 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,148 |
| Стены |
| 93 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,2249 |
| 94 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,2916 |

| Потолок |
| --- |
| 95 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,22 |
| Раздел 7. Помещение для спортинвентаря (п. 61) |
| Демонтажные работы |
| 96 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,088 |
| 97 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0168 |
| 98 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1836 |
| Полы |
| 99 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 0,609 |
| 100 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,01584 |
| 101 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,088 |
| 102 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,088 |
| 103 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1 |
| Стены |
| 104 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,1632 |
| 105 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,204 |
| Двери |
| 106 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0168 |
| Потолок |
| 107 | шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,088 |
| 108 | Грунтовка за 1раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза. | 100 м2 | 0,088 |
| Раздел 8. Помещения 41, 42, 43 |
| Демонтажные работы |
| 109 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,274 |
| 110 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,289 |
| 111 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,289 |
| 112 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 0,289 |
| 113 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,0428 |

| 114 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0858 |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,018 |
| 116 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0378 |
| 117 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен) | 100 м2 | 0,1471 |
| Пол |
| 118 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 | 0,289 |
| 119 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,289 |
| 120 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (огнезащита) | 100 м2 | 0,805989 |
| 121 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,967 |
| 122 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,967 |
| 123 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,589 |
| Стены |
| 124 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная | 100 м2 | 0,147 |
| 125 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,3321 |
| 126 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,4469 |
| Окна |
| 127 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 15 м3 | м3 | 0,9725 |
| 128 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,044 |
| 129 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0209 |
| 130 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,033 |
| 131 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,03811 |

| 132 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,03811 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потолок |
| 133 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 0,289 |
| 134 | шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,289 |
| 135 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза. | 100 м2 | 0,289 |
| Двери |
| 136 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0378 |
| Раздел 9. Лыжная база (п.44, 45, 46, 47, 48) |
| Демонтажные работы |
| 137 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,28 |
| 138 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,0286 |
| 139 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,2572 |
| 140 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,2572 |
| 141 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 0,2572 |
| 142 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,0145 |
| 143 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | м3 | 0,725 |
| 144 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,066 |
| 145 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0649 |
| 146 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0958 |
| 147 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,1648 |
| 148 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен) | 100 м2 | 0,24102 |
| Пол |
| 149 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 13,585 |
| 150 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,2717 |
| 151 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,2717 |
| 152 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 2,1736 |
| 153 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,048906 |
| 154 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,2717 |
| 155 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,28 |
| Стены |
| 156 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 1,2051 |

| 157 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,7245 |
| --- | --- | --- | --- |
| 158 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,1802 |
| 159 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала | м2 | 18,02 |
| Потолок |
| 160 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 0,3032 |
| 161 | шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,3032 |
| 162 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза. | 100 м2 | 0,3032 |
| Окна |
| 163 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,044 |
| 164 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0209 |
| 165 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,033 |
| 166 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,04181 |
| 167 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,04181 |
| 168 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,066 |
| Двери |
| 169 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0714 |
| 170 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 171 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2,31 |
| 172 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0459 |
| 173 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,0459 |

| Раздел 10. Кабинет технологии мал.+ кабинет ОБЖ (пом. 53, 54) |
| --- |
| Демонтажные работы |
| 174 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,699 |
| 175 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,702 |
| 176 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 1,2242 |
| 177 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,746 |
| 178 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 1,448 |
| 179 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 1,448 |
| 180 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,352 |
| 181 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,1029 |
| 182 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен) | 100 м2 | 0,34314 |
| Пол |
| 183 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 | 1,448 |
| 184 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 1,448 |
| 185 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (огнезащита) | 100 м2 | 4,038311 |
| 186 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 1,448 |
| 187 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 1,448 |
| 188 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,699 |
| Стены |
| 189 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,7173 |
| 190 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,9984 |
| Окна |
| 191 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,352 |
| 192 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,176 |
| 193 | грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,18944 |

| 194 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,18944 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потолок |
| 195 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1,428 |
| Двери |
| 196 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0336 |
| 197 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0693 |
| 198 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,03885 |
| 199 | Шпатлевка за 1раз. Грунтовка за 1раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,03885 |
| Раздел 11. Пом. 39 |
| Демонтажные работы |
| 200 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,132 |
| 201 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| 202 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен) | 100 м2 | 0,14262 |
| 203 | Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж) | 10 шт | 0,1 |
| Пол |
| 204 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 | 0,504 |
| 205 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,504 |
| 206 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (огнезащита) | 100 м2 | 1,4056 |
| 207 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,504 |
| 208 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,504 |
| 209 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,279 |
| Стены |
| 210 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,1409 |
| 211 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,5722 |

| 212 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Окна |
| 213 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,132 |
| 214 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,066 |
| 215 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,06882 |
| 216 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,06882 |
| Потолок |
| 217 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,504 |
| Двери |
| 218 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0168 |
| 219 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| Раздел 12. Кабинет директора, секретаря (п.37, 38) |
| Демонтажные работы |
| 220 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,3313 |
| 221 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,3166 |
| 222 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 | 0,3166 |
| 223 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,339 |
| 224 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,339 |
| 225 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 0,339 |
| 226 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 (демонтаж) | т | 0,04 |
| 227 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,044 |
| 228 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (20% площади стен) | 100 м2 | 0,20364 |
| 229 | Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж) | 10 шт | 0,1 |
| Пол |
| 230 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 16,95 |

| 231 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,339 |
| --- | --- | --- | --- |
| 232 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,339 |
| 233 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 2,712 |
| 234 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,06102 |
| 235 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,339 |
| 236 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,3313 |
| Стены |
| 237 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 1,0182 |
| 238 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт | 0,1 |
| Окна |
| 239 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,044 |
| 240 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,022 |
| 241 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,02294 |
| 242 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,02294 |
| Потолок |
| 243 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,504 |
| Раздел 13. Коридоры (п.63) |
| Демонтажные работы |
| 244 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,26 |
| 245 | Разборка в зданиях и сооружения: цементных и бетонных толщиной 25 мм | 100 м2 | 0,093 |
| 246 | На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 | 100 м2 | 0,093 |
| 247 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,2878 |
| 248 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,2244 |
| Пол |
| 249 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,2442 |
| 250 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,2442 |
| 251 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,26 |

| Стены |
| --- |
| 252 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,5036 |
| 253 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,2158 |
| Потолок |
| 254 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 0,3158 |
| 255 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза. | 100 м2 | 0,504 |
| Двери |
| 256 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,1992 |
| 257 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | м2 | 2,52 |
| Раздел 14. Холл (п. 2) |
| Демонтажные работы |
| 258 | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (демонтаж прим.) | 100 м2 | 0,2811 |
| 259 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,3335 |
| 260 | Разборка в зданиях и сооружения: цементных и бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,4288 |
| 261 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,0641 |
| Пол |
| 262 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 7,504 |
| 263 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,19296 |
| 264 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 1,072 |
| 265 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,3335 |
| Стены |
| 266 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,2566 |
| 267 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,3849 |
| Потолок |
| 268 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1,072 |
| Перегородки, двери |

| 269 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборноразборных с остеклением | 100 м2 | 0,2811 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 15. Кабинеты (п. 3, 4, 5, 6, 31, 32, 33, 34) |
| Демонтажные работы |
| 270 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,8186 |
| 271 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,3612 |
| 272 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,1848 |
| 273 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 3,964 |
| 274 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 3,964 |
| 275 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 3,964 |
| 276 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 3,964 |
| 277 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,066 |
| 278 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,2127 |
| 279 | Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж) | 10 шт | 0,3 |
| Пол |
| 280 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 | 3,964 |
| 281 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 3,964 |
| 282 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (огнезащита) | 100 м2 | 8 |
| 283 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 3,964 |
| 284 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 3,964 |
| 285 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,8186 |
| Стены |
| 286 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 1,4447 |
| 287 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,066 |
| 288 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2,167 |
| 289 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт | 0,3 |
| Потолок |
| 290 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 3,964 |
| Двери |

| 291 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,1848 |
| --- | --- | --- | --- |
| 292 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,2544 |
| 293 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,2544 |
| Раздел 16. Коридоры (п.10, п.27) |
| Демонтажные работы |
| 294 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 3,007 |
| 295 | Разборка в зданиях и сооружения: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 3,007 |
| 296 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,608 |
| 297 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0588 |
| 298 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,33757 |
| 299 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,036 |
| 300 | Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж) | 10 шт | 0,2 |
| Пол |
| 301 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 24,056 |
| 302 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,54126 |
| 303 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 3,007 |
| 304 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 1,2874 |
| Стены |
| 305 | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (существующих) | 100 м2 | 0,54 |
| 306 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 1,3503 |
| 307 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2,0254 |
| 308 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,036 |
| 309 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт | 0,2 |
| Потолок |
| 310 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 3,007 |
| Окна |

| 311 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,608 |
| --- | --- | --- | --- |
| 312 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,352 |
| 313 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,34928 |
| 314 | Шпатлевка за 1раз. Грунтовка за 1раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,34928 |
| Двери |
| 315 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,128288 |
| Раздел 17. Помещения 15, 16, 17, 19, 20, 21 |
| Демонтажные работы |
| 316 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0714 |
| 317 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0418 |
| 318 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,473 |
| 319 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,5236 |
| 320 | Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж) | 10 шт | 0,1 |
| 321 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (прим. демонтаж решетки с двери) | т | 0,08 |
| 322 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (демонтаж прим.) | 100 м2 | 0,0756 |
| Пол |
| 323 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 1,578 |
| 324 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,04734 |
| 325 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 26,3 |
| 326 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,071 |
| 327 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759 | 100 м2 | 0,192 |
| 328 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 | 0,144 |
| 329 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,144 |
| 330 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (огнезащита) | 100 м2 | 0,32 |
| 331 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,144 |
| 332 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,144 |

| 333 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 1,18684 |
| --- | --- | --- | --- |
| 334 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,121 |
| Стены |
| 335 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,2507 |
| 336 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,4973 |
| 337 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт | 0,1 |
| Потолок |
| 338 | шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,654 |
| 339 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 | 0,654 |
| Окна |
| 340 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0418 |
| 341 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,022 |
| 342 | грунтовка за 1 раз.Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,11026 |
| 343 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,03626 |
| Двери |
| 344 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0756 |
| 345 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1,89 |
| 346 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,08 |
| Раздел 18. Санузлы (п. 22,23,24,25,26,11,12,13,14 ) |
| Демонтажные работы |
| 347 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,459 |
| 348 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков | м3 | 3,41 |
| 349 | Разборка в зданиях и сооружения: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,459 |
| 350 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1254 |

| 351 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0174 |
| --- | --- | --- | --- |
| 352 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0756 |
| 353 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,189 |
| 354 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,9746 |
| 355 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен) | 100 м2 | 0,12255 |
| Пол |
| 356 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,44 |
| 357 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,44 |
| Стены |
| 358 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,9286 |
| 359 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 1,2255 |
| Перегородки |
| 360 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,432 |
| Потолок |
| 361 | шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,44 |
| 362 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 | 0,44 |
| Двери и окна |
| 363 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0174 |
| 364 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,1254 |
| 365 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,066 |
| 366 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,07252 |
| 367 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 | 0,07252 |

| 368 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0756 |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| 369 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,6428 |
| 370 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 1,7946 |
| 371 | Разборка в зданиях и сооружения: цементных и бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1,794^ |
| 372 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,375 |
| 373 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0882 |
| 374 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (демонтаж прим.) | 100 м2 | 0,1008 |
| 375 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,6514 |
| Усиление конструкции лестничного пролета |
| 376 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 0,2 |
| 377 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | м3 | 2,8 |
| 378 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0,56 |
| 379 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,0084 |
| 380 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 | 0,0084 |
| 381 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,150726 |
| 382 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм | 100 шт | 0,1 |
| 383 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0,101638 |
| 384 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0292 |
| Полы |
| 385 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 2 |
| 386 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,04 |
| 387 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,012 |
| 388 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 1,6952 |
| 389 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 0,978 |
| 390 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,017604 |
| 391 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 1,8122 |
| 392 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 1,0428 |
| Стены |
| 393 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 3,1395 |
| 394 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементноизвестковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0,12558 |

| 395 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 6,514 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потолок |
| 396 | шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 2,0018 |
| 397 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 | 2,0018 |
| Окна |
| 398 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0174 |
| 399 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,076 |
| 400 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,156 |
| 401 | грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,134754 |
| 402 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,134754 |
| Двери |
| 403 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0588 |
| 404 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0588 |
| 405 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | м2 | 11,34 |
| 406 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0882 |
| 407 | Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,0882 |
| Перила, ступени |
| 408 | Разборка поручней деревянных: прямой части | 100 м | 1,4 |
| 409 | Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок | 100 мест | 0,15 |
| 410 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 | 0,12 |

| 411 | Устройство металлических ограждений: без поручней (ограждение на лестничной площадке) | 100 м | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 412 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759 (окраска ступеней) | 100 м2 | 0,8064 |
| Раздел 20. Прочие |
| 413 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 178,190385 |

Второй этаж здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д.17

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Столовая и пищеблок |
| Обеденный зал (пом. 34) |
| Демонтажные работы |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,8564 |
| 2 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 | 2,088 |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 2,088 |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,6531 |
| 5 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,05341 |
| 6 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,6531 |
| 7 | Демонтаж каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм | 100 м2 | 0,05341 |
| 8 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтально й проекции | 2,622 |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,15676 |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,1071 |
| Пол |
| 11 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 2,0793 |
| 12 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 2,0793 |
| 13 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером:60х60 см | 100 м2 | 2,0793 |
| 14 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,5614 |
| Сцена |
| 15 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 | 0,009388 |
| 16 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 40 мм | 100 м2 | 0,6531 |
| 17 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 | 1,3062 |
| 18 | Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм | 100 м2 | 0,05341 |
| 19 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 | 0,085375 |
| 20 | Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 | 0,17075 |
| 21 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,295 |

| 22 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,27852 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены |
| 23 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой за 2 раза краски более 35% | 100 м2 | 0,7838 |
| 24 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,7838 |
| Потолок |
| 25 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 3,8662 |
| Двери и окна |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0882 |
| 28 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
| Коридор пом. 35 |
| Демонтажные работы |
| 29 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,112 |
| 30 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,11 |
| 31 | Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,11 |
| 32 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,031622 |
| 33 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0483 |
| 34 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0418 |
| Пол |
| 35 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,11 |
| 36 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,11 |
| 37 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,112 |
| Стены |

| 38 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,1581 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,1581 |
| Потолок |
| 40 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,11 |
| Двери и окна |
| 41 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0418 |
| 42 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,022 |
| 43 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 44 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0294 |
| 45 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0294 |
| 46 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 | 0,0294 |
| Помещение 38 |
| Демонтажные работы |
| 47 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,3084 |
| 48 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,582 |
| 49 | Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,582 |
| 50 | На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 | 100 м2 | 0,582 |
| 51 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05809 |
| 52 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| 53 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0627 |

| Пол |
| --- |
| 54 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,582 |
| 55 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,582 |
| Стены |
| 56 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,9564 |
| Потолок |
| 57 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,582 |
| Двери и окна |
| 58 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0627 |
| 59 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,033 |
| 60 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 61 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,06714 |
| Помещение 45 |
| Демонтажные работы |
| 62 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,0736 |
| 63 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,075 |
| 64 | Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,075 |
| 65 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,028608 |
| 66 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0378 |
| Пол |
| 67 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,075 |
| 68 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,075 |
| 69 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,0736 |
| Стены |

| 70 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,14304 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,14304 |
| Потолок |
| 72 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,075 |
| Двери и окна |
| 73 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0378 |
| 74 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0255 |
| 75 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,0255 |
| Помещение 44 |
| Демонтажные работы |
| 76 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,102 |
| 77 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,076 |
| 78 | Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,076 |
| 79 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,153 |
| 80 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01944 |
| 81 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| Пол |
| 82 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,076 |
| 83 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,076 |
| Стены |
| 84 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,3474 |
| Потолок |

| 85 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,076 |
| --- | --- | --- | --- |
| Двери и окна |
| 86 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 87 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,01275 |
| 88 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 | 0,01275 |
| Помещения 39,40,41 |
| Демонтажные работы |
| 89 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,2948 |
| 90 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,208 |
| 91 | Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,208 |
| 92 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,09881 |
| 93 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0567 |
| Пол |
| 94 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,208 |
| 95 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,208 |
| 96 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,2948 |
| Стены |
| 97 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,49405 |
| 98 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,49405 |
| Потолок |
| 99 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,208 |

| Двери и окна |
| --- |
| 100 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0567 |
| Помещение 42 |
| Демонтажные работы |
| 101 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,044 |
| 102 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,016 |
| 103 | Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,016 |
| 104 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,0741 |
| 105 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,00927 |
| 106 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| Пол |
| 107 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,016 |
| 108 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,016 |
| Стены |
| 109 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,156 |
| Потолок |
| 110 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,016 |
| Двери и окна |
| 110 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| Помещение 36, 37 |
| Демонтажные работы |
| 111 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,186 |
| 112 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,0242 |
| 113 | Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,119 |
| 114 | На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 | 100 м2 | 0,119 |
| 115 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,31755 |

| 116 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0342 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пол |
| 117 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,119 |
| 118 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,119 |
| 119 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,186 |
| Стены |
| 120 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,24703 |
| 121 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,24703 |
| Потолок |
| 122 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 0,119 |
| 123 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,119 |
| Двери и окна |
| 124 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0342 |
| Лестница |
| 125 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м | 0,025 |
| Помещение 33 |
| Демонтажные работы |
| 126 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,172 |
| 127 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,124 |
| 128 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,124 |
| 129 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,082387 |
| 130 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| Пол |
| 131 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 | 0,124 |
| 132 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 40 мм | 100 м2 | 0,124 |
| 133 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 | 0,248 |
| 134 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,172 |
| Стены |

| 135 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,4119 |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,4119 |
| Потолок |
| 137 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,124 |
| Двери и окна |
| 138 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| Раздел 2. Помещения 28-32 |
| Коридор (пом. 30) |
| Демонтажные работы |
| 139 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,324 |
| 140 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,58 |
| 141 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,58 |
| 142 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,1568 |
| 143 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,10305 |
| 144 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,05385 |
| 145 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0483 |
| 146 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,152 |
| Пол |
| 147 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,58 |
| 148 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,58 |
| 149 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,58 |
| 150 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,324 |
| Стены |

| 151 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,42525 |
| --- | --- | --- | --- |
| 152 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,42525 |
| 153 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,0539 |
| 154 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,09 |
| 155 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,09 |
| Потолок |
| 156 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,58 |
| Двери и окна |
| 157 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,152 |
| 158 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,076 |
| 159 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0483 |
| Помещения 29, 31, 32 |
| Демонтажные работы |
| 160 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,542 |
| 161 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,554 |
| 162 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,12849 |
| 163 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| 164 | Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж) | 10 шт | 0,2 |
| 165 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,19 |
| Пол |
| 166 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,554 |

| 167 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,542 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены |
| 168 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,6425 |
| 169 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,6425 |
| 170 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт | 0,2 |
| Потолок |
| 171 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,554 |
| Двери и окна |
| 172 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,19 |
| 173 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,095 |
| 174 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| Коридор (пом. 28) |
| Демонтажные работы |
| 175 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,071 |
| 176 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,071 |
| 177 | Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,071 |
| 178 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02256 |
| 179 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0255 |
| Пол |
| 180 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,071 |
| 181 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,071 |
| 182 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,071 |
| Стены |
| 183 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 15 м3 | м3 | 0,306 |
| 184 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0255 |

| 185 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,1128 |
| --- | --- | --- | --- |
| 186 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,1128 |
| Потолок |
| 187 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,071 |
| Раздел 3. Учебные классы |
| Помещения 10-13; 16-20 |
| Демонтажные работы |
| 188 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 2,4704 |
| 189 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 4,468 |
| 190 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,29486 |
| 191 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,06 |
| 192 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 2,1581 |
| 193 | Разборка деревянных подвесных потолков: из плит звукопоглощающих | 100 м2 | 0,522 |
| 194 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,2079 |
| 195 | Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж) | 10 шт | 0,9 |
| Пол |
| 196 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 4,468 |
| 197 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 4,468 |
| 198 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 2,4704 |
| Стены |
| 199 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 3,2372 |
| 200 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 3,2372 |

| 201 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потолок |
| 202 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 3,946 |
| Двери и окна |
| 203 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,2079 |
| 204 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,6466 |
| 205 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 | 0,6466 |
| Раздел 4. Коридоры (пом. 8, 22) |
| Демонтажные работы |
| 206 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,0712 |
| 207 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 3,094 |
| 208 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 3,094 |
| 209 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 3,094 |
| 210 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,29504 |
| 211 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,036 |
| 212 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,608 |
| 213 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0588 |
| 214 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,034125 |
| Пол |
| 215 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 3,094 |
| 216 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 3,094 |
| 217 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 3,094 |
| 218 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 1,0712 |
| Стены |

| 219 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 1,4752 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,4752 |
| 221 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,036 |
| 222 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | 100 м2 | 0,1904 |
| Потолок |
| 223 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 3,094 |
| Двери и окна |
| 224 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0588 |
| 225 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,608 |
| 226 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,304 |
| 227 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,3 |
| 228 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 | 0,3 |
| Раздел 5. Санузлы (пом. 5, 6, 7, 23, 24) |
| Демонтажные работы |
| 229 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,0556 |
| 330 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,2661 |
| 331 | Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,2661 |
| 332 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,3878 |
| 333 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,0849 |
| 334 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0945 |
| 335 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,009 |
| 336 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0836 |
| 337 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0174 |
| 338 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков | м3 | 0,92 |
| Пол |
| 339 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,2661 |
| 340 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,2661 |
| Стены |
| 341 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,3878 |
| 342 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,8489 |
| Перегородки |
| 343 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,432 |
| Потолок |
| 344 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,2661 |
| Двери и окна |
| 345 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0945 |
| 346 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0174 |
| 347 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0836 |
| 348 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,044 |
| Раздел 6. Кабинеты |
| Помещения 1-4, 25-27 |
| Демонтажные работы |
| 349 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,713 |
| 350 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,4445 |
| 351 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,156 |
| 352 | Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,156 |
| 353 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,1125 |

| 354 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,26076 |
| --- | --- | --- | --- |
| 355 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,1323 |
| 356 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1254 |
| 357 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0435 |
| 358 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,0057 |
| 359 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,3142 |
| Пол |
| 360 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,156 |
| 361 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,156 |
| 362 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,2578 |
| 363 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,4445 |
| 364 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,4445 |
| 365 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,434 |
| Стены |
| 366 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску | 100 м2 | 0,0475 |
| 367 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,8653 |
| 368 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,8653 |
| Потолок |
| 369 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,605 |
| Двери и окна |
| 370 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,1323 |
| 371 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0435 |
| 372 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,1254 |
| 373 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,066 |
| Помещения 14, 15 |
| Демонтажные работы |

| 374 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,3338 |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,335 |
| 376 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,015 |
| 377 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,18832 |
| 378 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0378 |
| Пол |
| 379 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,335 |
| 380 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,335 |
| 381 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,3338 |
| Стены |
| 382 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 0,4708 |
| 383 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,4708 |
| 384 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,015 |
| Потолок |
| 385 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,335 |
| Двери и окна |
| 386 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0378 |
| 387 | Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0501 |
| 388 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 | 0,0501 |
| Раздел 7. Прочие |
| 389 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 72,018213 |

Ремонт третьего этажа здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул.

Горохова, д. 17

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Кабинеты (пом. 8, 10-21, 23, 25-27) |
| Демонтажные работы |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 3,6734 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 6,219 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,115 |
| 4 | Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,1079 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 2,07982 |
| 6 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,09 |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,4032 |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,323 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 4,62 |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0462 |
| 11 | (Демонтаж) Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,05 |
| 12 | Демонтаж дверных блоков: шкафных | шт | 5 |
| 13 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,198 |
| 14 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,0957 |
| Пол |
| 15 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 6,334 |
| 16 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 6,334 |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 3,6734 |
| Стены |
| 18 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0,3 |
| 19 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 5,1996 |

| 20 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 5,1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Установка дверных блоков: шкафных | шт | 5 |
| 22 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,09 |
| Перегородки |
| 23 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0,198 |
| 24 | Шпатлевка за 1 раз, огрунтовка за 1 раз, Окраска воднодисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза | 100 м2 | 0,396 |
| Потолок |
| 25 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 6,334 |
| Двери и окна |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,2604 |
| 27 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | м2 | 2,94 |
| 28 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0945 |
| 29 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 4,62 |
| 30 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,05 |
| 31 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,81 |
| 32 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 | 0,81 |
| 33 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,114 |
| 34 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,057 |
| 35 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,209 |
| 36 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,11 |
| Раздел 2. Коридоры (пом. 7, 24) |
| Демонтажные работы |

| 37 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,1246 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 2,016 |
| 39 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 2,016 |
| 40 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 2,016 |
| 41 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,64284 |
| 42 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,342 |
| Пол |
| 43 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 2,016 |
| 44 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 2,016 |
| 45 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 2,016 |
| 46 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 1,1246 |
| Стены |
| 47 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 1,6071 |
| 48 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | 100 м2 | 1,6071 |
| Потолок |
| 49 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 2,016 |
| Окна |
| 50 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,342 |
| 51 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,171 |
| 52 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,1965 |
| 53 | Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 100 м2 | 0,1965 |
| Раздел 3. Прочие |
| 54 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 26,8426 |

Ремонт кровли здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д. 17

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 6,3601 |
| 2 | Разборка стяжки толщ. 50мм | 100 м2 | 6,3601 |
| 3 | Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм | 100 м2 | 6,3601 |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 214,6654 |
| Раздел 2. Строительные работы |
| 5 | Утепление покрытий плитами: насухо | 100 м2 | 6,3601 |
| 6 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 6,3601 |
| 7 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 | 6,361 |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 6,3601 |
| 9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 6,3601 |
| 10 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 1,4258 |
| 11 | Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой: с прогревом | 100 м | 0,173076 |
| 12 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 1,4258 |

Ремонт фасада, цоколи и входных групп здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский
район, пос. Ивот, ул. Горохова, д. 17

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Отмостка |
| Монтаж |
| 1 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 2,4793 |
| 2 | Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя (под отмостку плюс нахлест на стену на высоту 1,2м) | 100 м2 | 7,08384 |
| Раздел 2. | Крыльца |
| Демонтаж |
| 3 | Разборка плитки крыльца | 100 м2 | 0,788759 |
| 4 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 11,831385 |
| 5 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 3,3705 |
| 6 | Разборка ж/бетонных ступеней при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | м3 | 17,761854 |
| 7 | Разборка кирпичной кладки стен | м3 | 0,48165 |
| 8 | Разборка кирпичной кладки пандуса | м3 | 7,3185 |
| Монтаж |
| 9 | Устройство железобетонных ступеней | м3 | 21,132354 |
| 10 | Устройство стяжки бетонной на ступени и площадку под плитку толщиной 30 мм | 100 м2 | 1,021109 |
| 11 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 | 1,021109 |
| 12 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 2,904 |
| Крыльцо из чечевичного листа |
| 13 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,04 |
| 14 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,2728 |
| 15 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,04305 |
| 16 | Заделка отверстий бетоном В25 | м3 | 0,24 |
| Раздел 3. | Козырьки |
| 17 | Срезка козырька над входом ж/б | м реза | 2 |
| 18 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,32325 |
| 19 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0,32325 |
| 20 | Обшивка козырька из профилированного листа | 100 м2 | 0,12 |
| Раздел 4. |

| 21 | Протравка поверхность фасада нейтрализующим раствором | 100 м2 | 33,86053 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 | 13,544212 |
| 23 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 13,544212 |
| 24 | Улучшенная штукатурка фасадов цементноизвестковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 20,316318 |
| 25 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 28,46188 |
| 26 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,72 |
| 27 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 3,45 |
| 28 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 2,5 |
| 29 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,006 |
| 30 | Демонтаж стеклоблоков | м3 | 0,4275 |
| 31 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,11 |
| 32 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,25755 |
| Раздел 5. | Водосток |
| 33 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 291,6 |
| 34 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 15 |
| 35 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 15 |
| Раздел 6. | Прочие |
| 36 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 44,124388 |

Система вентиляции здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области,
расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д.17

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж |
| Демонтаж системы вентиляции В1 |
| 1 | Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т | 100 шт | 0,01 |
| 2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 3 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | 100 м2 | 0,11304 |
| 4 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 | 0,015072 |
| 5 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0,01884 |
| 6 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0,16485 |
| 7 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0,16485 |
| 8 | Демонтаж. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм | шт | 1 |
| 9 | Демонтаж. Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 13 |
| Раздел 2. Приточная установка П1 |
| Сантехническое оборудование |
| Установка оборудования |
| 10 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 1 |
| 11 | установка датчика перепада давления | шт | 3 |
| 12 | установка датчика температуры канальный | шт | 1 |
| 13 | установка реле температуры | шт | 1 |
| 14 | установка преобразователя частоты | шт | 2 |
| 15 | Установка Модуль -шкаф автоматики | шт | 1 |
| 16 | Установка электропривода | шт | 2 |
| 17 | установка Модуль -расширения | шт | 1 |
| 18 | установка датчика уличного | шт | 1 |
| Сантехнические работы |
| 19 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |
| 20 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 13 |
| Воздуховоды |

| 21 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,0603 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | 100 м2 | 0,135 |
| 23 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0,119 |
| 24 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0,18 |
| 25 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | шт | 1 |
| 26 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | м3 | 1,02 |
| Раздел 3. Вытяжная система В1 |
| Установка оборудования |
| 27 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,12 до 0,2 т | шт | 1 |
| Сантехнические работы |
| 28 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм | шт | 2 |
| 29 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | шт | 2 |
| 30 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | шт | 1 |
| 31 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | шт | 2 |
| 32 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 3 |
| Воздуховоды |
| 33 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,1005 |
| 34 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0,0352 |
| 35 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 | 0,0785 |
| 36 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм | 100 м2 | 0,084 |
| 37 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0,044 |
| 38 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0,052 |
| 39 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0,14 |
| Заслонки |
| 40 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | шт | 5 |
| 41 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм | шт | 2 |
| Теплоогнезащита воздуховодов на основе базальтового волокна |
| 42 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | м3 | 0,1 |

Электрическое освещение МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д. 17

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 5,09 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 3,63 |
| 3 | Демонтаж кабеля | 100 м | 52,8 |
| 4 | Демонтаж щита распределительного | шт | 14 |
| 5 | Демонтаж шкафа наполного силового с выключателем напряжения | шт | 4 |
| Раздел 3. Монтаж оборудования |
| Распределительный щит встроенного исполнения Щит, UK 520, 28 модулей |
| 6 | Монтаж- Щит, UK 520, 28 модулей | шт | 14 |
| Монтаж электроаппаратуры на щите |
| 7 | Монтаж автоматов | шт | 308 |
| Панель ВРУ-8505, 4Р-205-30-2шт, Панель ВРУ-1-41-00-2шт |
| Раздел 4. Монтажные работы |
| Монтаж осветительного оборудования |
| 8 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 5,09 |
| 9 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания | шт | 25 |
| Кабельные проводки в трубах |
| 10 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 49,9 |

Система отопления здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д. 17

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж |
| 1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 1,33 |
| 2 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт | 1,06 |
| 3 | Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг | 100 шт | 0,08 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 1,8 |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | 100 м | 14,2 |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм | 100 м | 6,6 |
| 7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм | 100 м | 2,1 |
| 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм | 100 м | 1,6 |
| 9 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм | 100 м | 0,8 |
| Раздел 2. Монтаж |
| 10 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм | 100 соединений | 1,62 |
| 11 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм | 100 м | 0,8 |
| 12 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм | 100 соединений | 2 |
| 13 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | 100 м | 1,6 |
| 14 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм | 100 соединений | 3 |
| 15 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 2,1 |
| 16 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм | 100 соединений | 8,18 |

| 17 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 6,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм | 100 соединений | 4,4 |
| 19 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 14,2 |
| 20 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм | 100 соединений | 0,5 |
| 21 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 1,8 |
| 22 | Г идравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,8 |
| 23 | Г идравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 26,3 |
| Раздел 3. Чердак |
| 24 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм | 100 м | 0,28 |
| 25 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | 100 м | 0,8 |
| 26 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0,5 |
| 27 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм | м | 50 |
| 28 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 2 |
| 29 | Г идравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,28 |
| 30 | Г идравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 3,3 |
| 31 | Установка воздухоотводчиков | шт | 40 |
| Утепление |

| 32 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 36 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Теплоизоляция трубная из вспененного полиолефина с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 76 мм | 10 м | 3 |
| 34 | Теплоизоляция трубная из вспененного полиолефина с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 54 мм | 10 м | 8 |
| 35 | Теплоизоляция трубная из вспененного полиолефина с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 42 мм | 10 м | 5 |
| 36 | Теплоизоляция трубная из вспененного полиолефина с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 35 мм | 10 м | 20 |
| Раздел 4. Радиаторы |
| 3-этаж |
| 37 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 1,5222 |
| 2-й этаж |
| 38 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 1,59658 |
| 1-й этаж и спортзал |
| 39 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 2,24044 |
| Обвязка радиаторов |
| 40 | Установка кранов воздушных | компл | 250 |
| Узел управления |
| 41 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | соединение | 4 |

Система пожарной сигнализации здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос.

Ивот, ул. Горохова, д. 17

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж прибора приемно-контрольного | 100 шт | 0,01 |
| 2 | Демонтаж блока контрольно-пропускного | 100 шт | 0,01 |
| 3 | Демонтаж пульта контроля | 100 шт | 0,01 |
| 4 | Демонтаж извещетелей дымовых | 100 шт | 7 |
| 5 | Демонтаж извещателя пожарного ручного | 100 шт | 0,2 |
| 6 | Демонтаж извещателя теплового | 100 шт | 0,06 |
| 7 | Демонтаж устройства контроля шлейфа | 100 шт | 0,2 |
| 8 | Демонтаж блока питания и контроля | шт | 1 |
| 9 | Демонтаж извещателя охранного звукового | 100 шт | 0,8 |
| 10 | Демонтаж оповещателя светового пожарного | 100 шт | 0,2 |
| 11 | Демонтаж кабель-канала | 100 м труб | 80 |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 12 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт | 1 |
| 13 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М | шт | 1 |
| 14 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1 |
| 15 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 1 |
| 16 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1 |
| 17 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 700 |
| 18 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141 | 10 шт | 70 |
| 19 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 20 |
| 20 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-3СУ | 10 шт | 2 |
| 21 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро- контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 6 |
| 22 | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1-А3 | шт | 6 |
| 23 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 20 |
| 24 | Устройство контроля шлейфа УШК-01 | шт | 20 |
| 25 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 1 |
| 26 | Источник резервного питания, марка: "РИП 12" | шт | 1 |
| 27 | Звонок | шт | 80 |
| 28 | Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель"-^ | шт | 80 |
| 29 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0,2 |
| 30 | Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-12" | шт | 20 |
| 31 | Решетка защитная для пожарных извещателей | шт | 10 |
| 32 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч | шт | 1 |
| 33 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм | шт | 1 |

| 34 | Щит с монтажной панелью IP54 650x500x220 ЩМП3-0 74 у2 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 80 |
| 36 | Кабель-канал 2000х10х10мм | м | 8000 |
| 37 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 80,02 |
| 38 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | 1000 м | 4 |
| 39 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,5 | 1000 м | 0,002 |
| 40 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 2 |
| 41 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75 | 1000 м | 2 |

Внутренние системы водоснабжения и канализации МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского
района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский
район, пос. Ивот, ул. Горохова, д. 17

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| Водопровод хозяйственно-питьевой |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 2,46 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | 100 м | 0,42 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм | 100 м | 0,54 |
| 4 | Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг | 100 шт | 0,02 |
| Горячее водоснабжение |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0,6 |
| 6 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0,37 |
| Канализация бытовая |
| 7 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,4 |
| 8 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 1 |
| 9 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0,8 |
| 10 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,32 |
| 11 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,14 |
| 12 | Демонтаж: моек | 100 шт | 0,05 |
| Раздел 2. Внутренние системы водоснабжения |
| Водопровод хозяйственно-питьевой |
| 13 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 1,7 |
| 14 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 1,4 |
| 15 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений | 2,05 |
| 16 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений | 1,5 |
| 17 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,64 |

| 18 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | 100 соединений | 2,74 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 1,5 |
| 20 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | узел | 1 |
| 21 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 51 |
| Раздел 3. Водопрод пожаротушения |
| 22 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м | 1,5 |
| Раздел 4. Горячее водоснабжение |
| 23 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 0,4 |
| 24 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,5 |
| 25 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений | 0,4 |
| 26 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,15 |
| 27 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений | 0,4 |
| 28 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,3 |
| 29 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | узел | 1 |
| 30 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 9,5 |
| Раздел 5. Система бытовой канализации |
| 31 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 2,97 |
| 32 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 3,33 |
| 33 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 1,2 |
| Раздел 6. Санитарные приборы |
| 34 | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском | 10 компл | 0,4 |
| 35 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 3,6 |
| 36 | Установка ванн купальных: прямых стальных | 10 компл | 0,1 |
| 37 | Установка ванн купальных: прямых стальных | 10 компл | 0,5 |
| 38 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 1,6 |
| 39 | Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами | 10 компл | 0 |
| 40 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл | 0,2 |

Пусконаладочные работы ЭО здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской
области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул.

Горохова, д. 17

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Пусконаладочная работы |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 66 |
| 2 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 14 |

9. Гарантийные требования

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;

9.2.  Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору Работы составляет 60 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации.

9.4 В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 2 (два) рабочих дня.

Директор МАОУ Ивотская СОШ

Дятьковского района

Брянской области                                                                                                     Л.В. Ефремова